Исх. № 54 от 15.03.2009г.

ТУ №3

Ген. Директору ООО «ПригородНет»

Иванову И.И.

# Технические условия

На Ваше письмо №10 От 20-05-2009 ООО «Компания по управлению жилищным фондом» дает согласие на размещение оборудования узлов коллективного доступа в сети передачи данных ООО «ПригородНет», прокладку кабелей связи между домами, а также подключение оборудования к этажным электрическим щитам в жилых домах согласно приложения №1 к данным техническим условиям:

- Напряжение подключение – 220В;

- Установленная мощность Оборудования – 0,023 кВт;

- В этажном эл. ците установить автоматический выключатель на Iн=2А;

- Переходы с дома на дом, производить только от трубостойки до трубостойки, запрещено производить переходы через слуховые окна и другие отверстия в чердаках;

- Место установки оборудования, прокладки питающего и установки аппарата защиты согласовать с представителем компании;

- На оборудование разместить надпись принадлежности предприятию;

- Составить акты раздела границ;

Срок действия технических условий – 1 год.

После выполнения работ пригласить представителя компании для составления акта выполненных работ.

В случае невыполнения одного из пунктов технические условия считаются недействительными.

С уважением, Заместитель генерального

Директора

Приложение №1 к ТУ №3 от

Данные ТУ действительны для жилых домов по адресам:

Ул. Крайняя, 2, 3, 4

Ул. К. Маркса, 78, 95, 32

С уважением, Заместитель генерального

Директора