Приложение № 1

к Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц 
до 66 ГГц

Требования к параметрам устойчивости к электромагнитным помехам

  - Оборудование радиодоступа для БПД устойчиво к электростатическим разрядам. Параметры испытательного напряжения соответствуют значениям, приведенным в таблице № 1.

Таблица № 1

| Вид электрического разряда | Степень жесткости испытаний | Испытательное напряжение, кВ | Критерий качества функционирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Контактный разряд - базовая станция - абонентская станция | 2 1 | 4 2 | В |
| Воздушный разряд - базовая станция - абонентская станция | 2 1 | 4 2 | В |

  - Оборудование радиодоступа для БПД устойчиво к наносекундным импульсным помехам. Параметры испытательного воздействия соответствуют значениям, приведенным в таблице № 2.

Таблица № 2

| Наносекундные импульсные помехи | Степень жесткости испытаний | Параметры испытательных импульсов | Критерий качества функциони-рования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Амплитуда, кВ | Частота, кГц |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В цепях электропитания переменного тока - базовая станция - абонентская станция | 2 1 | 1 0,5 | 5 5 | В |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В цепях электропитания постоянного тока - базовая станция - абонентская станция | 2 1 | 1 0,5 | 5 5 | В |
| В цепях ввода-вывода | 1 | 0,25 | 5 | В |

  - Оборудование радиодоступа для БПД, подключаемое к электрическим сетям переменного тока при токе нагрузки (в одной фазе) не превышает 16 А, устойчиво к динамическим изменениям напряжения сети электропитания. Параметры испытательного воздействия соответствуют значениям, приведенным в таблице № 3.

Таблица № 3

| Вид помехи | Степень жесткости испытаний | Параметры испытательного воздействия | Критерий качества функ-ционирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Провал напряжения |  |  |  |
| - базовая станция | 2 | 0,7 Uн, длительность 25 периодов (500 мс) | В |
| - абонентская станция | 1 | 0,7 Uн, длительность 10 периодов (200 мс) | А |
| Прерывания напряжения |  |  |  |
| - базовая станция | 2 | длительность 5 периодов (100 мс) | В |
| - абонентская станция | 1 | длительность 1 период (20 мс) | А |
| Выбросы напряжения |  |  |  |
| - базовая станция | 2 | 1,2 Uн, длительность 25 периодов (500 мс) | В |
| - абонентская станция | 1 | 1,2 Uн, длительность 10 периодов (200 мс) | А |

  - Оборудование радиодоступа для БПД устойчиво к воздействию радиочастотных электромагнитных полей в диапазоне частот 80 – 1000 МГц и воздействию кондуктивных электромагнитных помех в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц.

Параметры испытательного воздействия соответствуют значениям, приведенным в таблице № 4.

Таблица № 4

| Вид воздействия | Степень жесткости испытаний | Параметры испытательного воздействия | Критерий ка-чества функ-ционирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиочастотное электромагнитное поле | 2 | напряженность поля 3 В/м (130 дБ относительно 1мкВ/м) | А, В |
| Кондуктивные электромагнит-ные помехи | 2 | испытательное напряжение 3 В (130 дБ относительно 1 мкВ) | А, В |

Критерии качества функционирования оборудования приведены 
в таблице № 5.

Таблица № 5

| Критерии качества функционирования оборудования | Качество функционирования при испытаниях на помехоустойчивость |
| --- | --- |
| A | В период воздействия и после прекращения действия помехи обеспечивается выполнение требований пунктам 13-18 настоящих Правил |
| B | После прекращения действия помехи обеспечивается выполнение требований пунктов 13-18 настоящих Правил |

  - Оборудование радиодоступа для БПД с электропитанием от внешних источников постоянного тока с номинальным напряжением Uп устойчивы к воздействию одиночного импульса прямоугольной формы с амплитудой (0,2Uп длительностью 0,4 с и импульса с амплитудой (0,4Uп длительностью 0,005 с. Каждое из указанных воздействий не вызывает появления цифровых ошибок и срабатывания устройств контроля и сигнализации БС.

____________

# Footnotes

Uн – номинальное напряжение сети электропитания.