|  | Приложение № 3 к Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц |
| --- | --- |

- Требования к параметрам оборудования радиодоступа для 
 БПД ТОС стандарта 802.15

  - Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.15 приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Диапазон частот, МГц | 2400 – 2483,5 |
| Разнос несущих частот, МГц | 1 |
| Метод расширения спектра | FHSS |
| Количество несущих частот (каналов) | 79, f=2402+k (МГц), k=0,…,78 |
| Время работы на одном канале, не превышает, с | 0,4 |
| Тип модуляции | GFSK |

  - Требования к параметрам передатчика приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Уровни излучаемого сигнала (не превышает, дБ) в полосе частот, МГц: (N–M(=2 (N–M((3 | –20 –40 |
| Нестабильность частоты передатчика, не более | ±75 кГц |

    - Значения уровня побочных излучений передатчика приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

| Диапазон частот, ГГц | Значение параметра, не превышает, дБм |
| --- | --- |
|  | в рабочем режиме | в режиме ожидания |
| 0,03 – 1,00 | –36 | –57 |
| 1,00 – 12,75 | –30 | –47 |
| 1,80 – 1,90 | –47 | –47 |
| 5,15 – 5,30 | –47 | –47 |

  - Требования к параметрам приемника приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Минимальный уровень сигнала на антенном разъеме приемника, соответствующий уровню вероятности ошибки по битам равному 10-3, не превышает, дБм | –70 |
| Максимальный уровень входного сигнала при вероятности ошибки по битам равной10-3, не менее, дБм | –20 |

    - Значения уровня паразитных излучений приведены в таблице № 5.

Таблица № 5

| Диапазон частот, ГГц | Значение параметра, не превышает, дБм |
| --- | --- |
| 0,03 – 1 | –57 |
| 1 – 12,75 | –47 |

____________

# Footnotes

N – центральная частота канала, отстоящего от текущего.

M – центральная частота текущего канала.