|  | Приложение № 4 к Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц |
| --- | --- |

- Требования к параметрам оборудования радиодоступа для 
 БПД ТОС стандарта 802.11

  - Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.11 приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Диапазон частот | 2400 – 2483,5 МГц |
| Метод расширения спектра | FHSS |
| Количество несущих частот (каналов) | не менее 20 непересекающихся по уровню минус 20 дБ |
| Время работы на одном канале, не превышает, с | 0,4 |
| Скорости передачи данных по радиоканалу и модуляции | 1 Мбит/с – 2 GFSK 2 Мбит/с – 4 GFSK |

  - Требования к параметрам передатчика приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Максимальная мощность передатчика | не более 20 дБм (100 мВт) |
| Максимальная спектральная плотность мощности (в полосе 100 кГц), не превышает | 20 дБм (100 мВт) |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Уровни излучаемого сигнала (не превышает, дБ) в полосе частот, МГц: (N–M(=2 (N–M((3 | – 40 дБ – 60 дБ |
| Нестабильность частоты передатчика, не более | ±60 кГц |

  - Значения уровня побочных излучений передатчика приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

| Диапазон частот, ГГц | Значение параметра, не превышает, дБм |
| --- | --- |
|  | в рабочем режиме | в режиме ожидания |
| 0,03 – 1,00 | –36 | –57 |
| 1,00 – 12,75 | –30 | –47 |
| 1,80 – 1,90 | –47 | –47 |
| 5,15 – 5,30 | –47 | –47 |

  - Требования к параметрам приемника приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Минимальный уровень СВЧ сигнала на входе приемника, не превышает, при кадровой ошибке с длиной кадра 400 байт ( 3% и скорости передачи: - 1 Мбит/с - 2 Мбит/с | –80 дБм –75 дБм |
| Максимальный уровень входного сигнала, не менее, при кадровой ошибке с длиной кадра 400 байт ( 3% | –20 дБм |

  - Значения уровня паразитных излучений приемника приведены в таблице № 5.

Таблица № 5

| Диапазон частот, ГГц | Значение параметра, не превышает, дБм |
| --- | --- |
| 0,03 – 1,00 | –57 |
| 1,00 – 12,75 | –47 |

__________

# Footnotes

N – канал, отстоящий от текущего на целое число МГц.

M – центральная частота текущего канала (МГц).