|  | Приложение № 5 к Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц |
| --- | --- |

- Требования к параметрам оборудования радиодоступа для 
 БПД ТОС стандарта 802.11b

  - Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.11b приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Диапазон частот | 2400 – 2483,5 МГц |
| Метод расширения спектра | DSSS |
| План частот | 2412+5(n–1), n=1…13 |
| Скорости передачи информации по радиоканалу и виды модуляции | 1 Мбит/с – DBPSK; 2 Мбит/с – DQPSK; 5,5, 11, 22 Мбит/с CCK , PBCC |

  - Требования к параметрам передатчика приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Максимальная мощность передатчика | не более 20 дБм (100 мВт) |
| Маска спектра излучаемого сигнала | см. рисунок 1 |
| Примечание. Режим измерений: 1. Ширина полосы пропускания по ПЧ – 100 кГц. 2. Полоса обзора – 100 МГц. 3. Ширина полосы частот видеофильтра – 100 кГц. Рисунок 1. Маска спектра сигнала Относительная нестабильность частоты передатчика ±2510-6. |

  - Значения уровня побочных излучений передатчика приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

| Диапазон частот, ГГц | Значение параметра, не превышает, дБм |
| --- | --- |
|  | в рабочем режиме | в режиме ожидания |
| 0,03 – 1,00 | –36 | –57 |
| 1,00 – 12,75 | –30 | –47 |
| 1,80 – 1,90 | –47 | –47 |
| 5,15 – 5,30 | –47 | –47 |

  - Требования к параметрам приемника приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Минимальный уровень СВЧ сигнала на входе приемника, не превышает, при кадровой ошибке с длиной кадра 1024 байт (8% и скорости передачи: - 2 Мбит/с - 11 Мбит/с | –80 дБм –76 дБм |
| Максимальный уровень входного сигнала, не менее, при кадровой ошибке с длиной кадра 1024 байт ( 8% и скорости передачи: - 2 Мбит/с - 11 Мбит/с | –4 дБм –10 дБм |

  - Значения параметров уровня паразитных излучений приведены в таблице № 5.

Таблица № 5

| Диапазон частот, ГГц | Значение параметра, не превышает, дБм |
| --- | --- |
| 0,03 – 1,00 | –57 |
| 1,00 – 12,75 | –47 |

____________