Приложение № 7

к Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц 
до 66 ГГц

- Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.11g

  - Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.11g приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Диапазон частот | 2400 – 2483,5 МГц |
| План частот (центральные частоты каналов, МГц) | 2412+5(n–1), n=1…13 |
| Режимы работы | DSSS, OFDM, PBCC, DSSS-OFDM |
| Скорости передачи данных по радиоканалу и модуляции | 1 Мбит/с – DBPSK 2 Мбит/с – DQPSK 5,5 и 11 Мбит/с – CCK, PBCC 6 и 9 Мбит/с – BPSK 12 и 18 Мбит/с – QPSK 24 и 36 Мбит/с – 16QAM 48, 54, 108 Мбит/с – 64QAM 22 и 33 Мбит/с – PBCC |

  - Требования к параметрам передатчика приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Максимальная мощность передатчика | не более 24 дБм (250 мВт) |
| Максимальная спектральная плотность мощности (в полосе 1 МГц), не превышает | 10 дБм (10 мВт) |
| Маска спектра излучаемого сигнала, в режиме работы: - c одной несущей с расширением спектра прямой последовательностью; - мультиплексирование с разделением по ортогональным частотам | см. рисунок 1. Приложения № 5 см. рисунок 1.Приложения № 6 |
| Относительная нестабильность частоты передатчика | 2510-6 |

  - Значения параметра уровня побочных излучений передатчика приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

| Диапазон частот, ГГц | Значение параметра, не превышает, дБм |
| --- | --- |
|  | в рабочем режиме | в режиме ожидания |
| 0,03 – 1,00 | –36 | –57 |
| 1,00 – 12,75 | –30 | –47 |
| 1,80 – 1,90 | –47 | –47 |
| 5,15 – 5,30 | –47 | –47 |

  - Требования к параметрам приемника приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Минимальный уровень СВЧ сигнала на входе приемника, не превышает: - при кадровой ошибке с длиной кадра 1024 байт ( 8% и скорости передачи: - 11 Мбит/с - 22 Мбит/с - при пакетной ошибке с длиной кадра 1000 байт (10% и скорости передачи: - 12 Мбит/с - 54 Мбит/с | –76 дБм –76 дБм –79 дБм –65 дБм |
| Максимальный уровень входного сигнала, не менее, при пакетной ошибке с длиной кадра 1000 байт (10% | –20 дБм |

  - Значения параметра уровня паразитных излучений приведены в таблице № 5.

Таблица № 5

| Диапазон частот, ГГц | Значение параметра, не превышает, дБм |
| --- | --- |
| 0,03 – 1,00 | –57 |
| 1,00 – 12,75 | –47 |

____________