|  | Приложение № 9 к Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц |
| --- | --- |

- Требования к параметрам абонентских станций БПД ТОС стандарта 802.16

- Абонентские станции БПД ТOС стандарта 802.16-04 работают в диапазоне частот от 2 ГГц до 66 ГГц.

- Требования к параметрам абонентских станций БПД ТОС стандарта 802.16 диапазона частот от 2 ГГц до 11 ГГц приведены в пункте 4 Приложения № 9 к Правилам.

- Требования к параметрам абонентских станций БПД ТОС стандарта 802.16 диапазона частот от 10 ГГц до 66 ГГц приведены в пункте 5 Приложения № 9 к Правилам.

- Требования к параметрам абонентских станций БПД ТОС стандарта 802.16 диапазона частот от 2 ГГц до 11 ГГц.

  - АС БПД ТОС используют один из следующих режимов работы:

- режим отдельной несущей (SCa);

- режим ортогонального частотного уплотнения (OFDM);

- режим множественного доступа c ортогональным частотным уплотнением (OFDMA).

  - При формировании выходного сигнала АС в режиме OFDM применяется 256-ти точечное обратное преобразование Фурье.

  - При формировании выходного сигнала АС в режиме OFDMA:

- применяется обратное преобразование Фурье, содержащее одно число точек из ряда: 128, 512, 1024, 2048;

- применяется обратное преобразование Фурье с динамически изменяемым числом точек из ряда: 128, 512, 1024, 2048 (SOFDMA).

  - В зависимости от требуемой скорости передачи данных в АС могут применяться следующие способы модуляция несущей частоты:

- двоичная фазовая манипуляция (BPSK);

- квадратурная фазовая манипуляция (QPSK);

- 16-позиционная квадратурная амплитудная манипуляция (16QAM);

- 64-позиционная квадратурная амплитудная манипуляция (64QAM).

В режиме SCa допускается применение 256-позиционной квадратурной амплитудной манипуляции (265QAM).

  - Ширина канала ΔF абонентских станций устанавливается кратной 
0,25 МГц и составляет величину не менее 1,25 МГц и не более 28 МГц.

  - В режиме OFDM АС используют канальный ресурс ΔF полностью или в отдельных частотных подканалах или группах подканалов.

  - АС работают в дуплексном режиме с временным TDD или с частотным разделением FDD.

  - Допускается работа АС в полудуплексном режиме с частотным разделением H-FDD.

  - АС поддерживают режим связи точка-точка.

  - Для оборудования широкополосной сети подвижного доступа дополнительно выполняются требования:

1) АС подвижной связи поддерживают процедуры хэндовера;

2) АС поддерживают дежурный режим (sleep-mode).

  - Основные параметры передатчиков АС БПД ТОС диапазона частот от 2 ГГц до 11 ГГц, измеряемые непосредственно на ВЧ соединителе передатчиков, приведены в таблице № 1. Для оборудования радиодоступа для БПД со встроенными антеннами в качестве эталонной антенны принимается антенна с коэффициентом усиления 0 дБи.

Таблица № 1. Основные параметры передатчиков АС БПД ТОС стандарта 802.16 диапазона частот от 2 ГГц до 11 ГГц

| Параметр | Режим работы | Значение |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Управление мощностью передатчика | SCа | Динамический диапазон регулировки мощности передатчика составляет не менее 30 дБ, минимальный шаг регулировки 1 дБ, относительная погрешность шага регулировки не превышает ±25 %, но не более 4 дБ. |
|  | OFDM | Динамический диапазон регулировки мощности передатчика составляет не менее 30 дБ (50 дБ при использовании частотных подканалов), минимальный шаг регулировки не более 1 дБ. Относительная точность регулировки мощности составляет: (1,5 дБ в пределах регулировки до 15 дБ; (3,0 дБ в пределах регулировки от 15 дБ до 30 дБ; (5,0 дБ в пределах регулировки свыше 30 дБ. |
|  | OFDMA | Динамический диапазон регулировки мощности передатчика составляет не менее 45 дБ, минимальный шаг регулировки 1 дБ, относительная погрешность шага регулировки (50%, но не более 4 дБ |
| Маска спектра | SCа (Диапазон 5 ГГц, 6 ГГц) | Координаты точек перегиба маски спектра |
|  |  | ΔF, МГц | A | B | C | D |
|  |  | 10 | 4,75 | 5,75 | 9,75 | 14,75 |
|  |  | 20 | 9,5 | 10,5 | 19,5 | 29,5 |
|  | OFDM, OFDMA |  |
|  | Координаты точек перегиба маски спектра ΔF, МГц A B C D E F 1,25 0,625 0,625 0,893 1,321 2,500 3,125 1,5 0,750 0,750 1,071 1,586 3,000 3,750 1,75 0,875 0,875 1,250 1,850 3,500 4,375 2,5 1,250 1,250 1,785 2,643 5,000 6,250 3 1,500 1,500 2,142 3,171 6,000 7,500 3,5 1,750 1,750 2,499 3,700 7,000 8,750 5 2,500 2,500 3,570 5,285 10,000 12,500 6 3,000 3,000 4,284 6,342 12,000 15,000 7 3,500 3,500 4,998 7,399 14,000 17,500 8,75 4,375 4,375 6,248 9,249 17,500 21,875 10 5,000 5,000 7,140 10,570 20,000 25,000 12 6,000 6,000 8,568 12,684 24,000 30,000 14 7,000 7,000 9,996 14,798 28,000 35,000 15 7,500 7,500 10,710 15,855 30,000 37,500 17,5 8,750 8,750 12,495 18,498 35,000 43,750 20 10,000 10,000 14,280 21,140 40,000 50,000 24 12,000 12,000 17,136 25,368 48,000 60,000 28 14,000 14,000 19,992 29,596 56,000 70,000 Для величин ΔF, не указанных в данной таблице, значения частот в точках перегиба FA, FB, FC, FD, FE, FF, вычисляются по формулам: FA=0,5*ΔF; FB=0,5*ΔF; FC=0,714*ΔF; FD=1,057*ΔF; FE=2,0*ΔF; FF=2,5*ΔF. |
| Допустимый уровень побочных излучений | SCа, OFDM, OFDMA | Минус 50 дБм, в диапазоне частот 30 МГц – 21,2 ГГц Минус 30 дБм, в диапазоне частот выше 21,2 ГГц |
| Относитель-ная погрешность установки частоты, не более | SCа | ±15∙10-6 |
|  | OFDM | 2% от частотного разноса поднесущих |
|  | OFDMA | 2% от частотного разноса поднесущих |
| Отношение сигнал/шум на выходе передатчика | SCa | Не менее 40 дБ |
| Ошибки модуляции | SCa | Ошибки модуляции при различных способах модуляции не превышают указанных ниже значений |
|  |  | Способ модуляции | Ошибка модуляции, % |
|  |  | BPSK | 12 |
|  |  | QPSK | 12 |
|  |  | 16QAM | 6 |
|  |  | 64QAM | 3.1 |
|  |  | 256QAM | 1,5 |
| Ошибки созвездия передат-чика (Constella-tion error) | OFDM | Среднеквадратическое (СКВ) значение Constellation error для различных способов модуляции не превышает указанных ниже значений. |
|  |  | Способ модуляции – относительная скорость кодирования | СКВ ошибки модуляции, дБ |
|  |  | BPSK-1/2 | минус 13,0 |
|  |  | QPSK-1/2 | минус 16,0 |
|  |  | QPSK-3/4 | минус 18,5 |
|  |  | 16QAM-1/2 | минус 21,5 |
|  |  | 16QAM-3/4 | минус 25,0 |
|  |  | 64QAM-2/3 | минус 29,0 |
|  |  | 64QAM-3/4 | минус 31,0 |
|  | OFDMA | СКВ значение Constellation error для различных способов модуляции не превышает указанных ниже значений. |
|  |  | Способ модуляции – относительная скорость кодирования | СКВ ошибки модуляции, дБ |
|  |  | QPSK-1/2 | минус 15,0 |
|  |  | QPSK-3/4 | минус 18,0 |
|  |  | 16QAM-1/2 | минус 20,5 |
|  |  | 16QAM-3/4 | минус 24,0 |
|  |  | 64QAM-1/2 | минус 26,0 |
|  |  | 64QAM-2/3 | минус 28,0 |
|  |  | 64QAM-3/4 | минус 30,0 |

  - Основные параметры приемников АС оборудования радиодоступа для БПД ТОС диапазона частот от 2 ГГц до 11 ГГц приведены в таблице № 2.

Таблица № 2. Основные параметры приемников АС оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.16 диапазона частот от 2 ГГц 
до 11 ГГц

| Параметр | Режим работы | Значение |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Чувстви-тельность | SCа | BPSK:-96,2+10log(ΔF) QPSK: –93,2+10log(ΔF) 16QAM: –86,2+10log(ΔF) 64QAM: –80,0+10log(ΔF) все значения чувствительности приемника приведены в дБм для BER=10-3 |
|  | OFDM ΔF, МГц BPSK QPSK 16QAM 64QAM ½ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ 1,25 -97,5 -94,5 -92,0 -89,0 -85,5 -81,5 -79,5 2,5 -94,5 -91,5 -89,0 -86,0 -82,5 -78,5 -76,5 5 -91,5 -88,5 -86,0 -83,0 -79,5 -75,5 -73,5 10 -88,5 -85,5 -83,0 -80,0 -76,5 -72,5 -70,5 15 -86,7 -83,7 -81,2 -78,2 -74,7 -70,7 -68,7 20 -85,4 -82,4 -79,9 -76,9 -73,4 -69,4 -67,4 |
|  | ΔF, МГц BPSK QPSK 16QAM 64QAM ½ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ 1,5 -96,7 -93,7 -91,2 -88,2 -84,7 -80,7 -78,7 3 -93,7 -90,7 -88,2 -85,2 -81,7 -77,7 -75,7 6 -90,7 -87,7 -85,2 -82,2 -78,7 -74,7 -72,7 12 -87,7 -84,7 -82,2 -79,2 -75,7 -71,7 -69,7 24 -84,7 -81,7 -79,2 -76,2 -72,7 -68,7 -66,7 ΔF, МГц BPSK QPSK 16QAM 64QAM ½ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ 1,75 -96,1 -93,1 -90,6 -87,6 -84,1 -80,1 -78,1 3,5 -93,0 -90,0 -87,5 -84,5 -81,0 -77,0 -75,0 7 -90,0 -87,0 -84,5 -81,5 -78,0 -74,0 -72,0 14 -87,0 -84,0 -81,5 -78,5 -75,0 -71,0 -69,0 28 -84,0 -81,0 -78,5 -75,5 -72,0 -68,0 -66,0 |
|  | OFDMA ΔF, МГц QPSK 16QAM 64QAM ½ ¾ ½ ¾ ½ 2/3 ¾ 1,25 -96,3 -93,3 -90,8 -87,3 -85,3 -83,3 -81,3 1,5 -95,5 -92,5 -90,0 -86,5 -84,5 -82,5 -80,5 1,75 -94,8 -91,8 -89,3 -85,8 -83,8 -81,8 -79,8 3 -92,5 -89,5 -87,0 -83,5 -81,5 -79,5 -77,5 3,5 -91,8 -88,8 -86,3 -82,8 -80,8 -78,8 -76,8 5 -90,2 -87,2 -84,7 -81,2 -79,2 -77,2 -75,2 6 -89,4 -86,4 -83,9 -80,4 -78,4 -76,4 -74,4 7 -88,8 -85,8 -83,3 -79,8 -77,8 -75,8 -73,8 8,75 -87,8 -84,8 -82,3 -78,8 -76,8 -74,8 -72,8 10 -87,2 -84,2 -81,7 -78,2 -76,2 -74,2 -72,2 12 -86,4 -83,4 -80,9 -77,4 -75,4 -73,4 -71,4 14 -85,8 -82,8 -80,3 -76,8 -74,8 -72,8 -70,8 20 -84,2 -81,2 -78,7 -75,2 -73,2 -71,2 -69,2 |
| Максималь-ный уровень входного сигнала | SCа | АС обеспечивает возможность приема рабочего сигнала с уровнем –20 дБм и выдерживает входной сигнал с уровнем 0 дБм без электрического повреждения цепей приемника |
|  | OFDM OFDMA | Оборудование обеспечивает возможность приема рабочего сигнала с уровнем –45 дБм и выдерживает входной сигнал с уровнем 0 дБм без электрического повреждения цепей приемника |
| Допустимый уровень побочных излучений, | SCа, OFDM, OFDMA | Минус 50 дБм, в диапазоне частот 30 МГц - 21,2 ГГц Минус 30 дБм, в диапазоне частот выше 21,2 ГГц |
| Подавление помех по соседнему каналу и паразитным каналам | SCа | Отношение (C/I) в 1 соседнем канале при 3 дБ деградации и BER=10-3 | BPSK: < минус 12 дБ |
|  |  |  | QPSK: < минус 9 дБ |
|  |  |  | 16QAM: < минус 2 дБ |
|  |  |  | 64QAM: < +5 дБ |
|  |  |  | 256QAM: < + 12 дБ |
|  |  | Отношение C/I в 1 соседнем канале при 1 дБ деградации и BER=10-3 | BPSK: < минус 8 дБ |
|  |  |  | QPSK: < минус 5дБ |
|  |  |  | 16QAM: < +2 дБ |
|  |  |  | 64QAM: < +9 дБ |
|  |  |  | 256QAM: < + 16 дБ |
|  |  | Отношение C/I во 2 соседнем канале при 3 дБ деградации и BER=10-3 | BPSK: < минус 37 дБ |
|  |  |  | QPSK: < минус 34 дБ |
|  |  |  | 16QAM: < минус 27 дБ |
|  |  |  | 64QAM: < минус 20 дБ |
|  |  |  | 256QAM: < минус 13 дБ |
|  |  | Отношение C/I во 2 соседнем канале при 1 дБ деградации и BER=10-3 | BPSK: < минус 33 дБ |
|  |  |  | QPSK: < минус 30 дБ |
|  |  |  | 16QAM: < минус 22 дБ |
|  |  |  | 64QAM: < минус 16 дБ |
|  |  |  | 256QAM: < минус 9 дБ |
|  | OFDM | Подавление помехи в 1 соседнем канале при BER=10-6 и 3 дБ деградации C/I | 16QAM-3/4: ≥ 11 дБ |
|  |  |  | 64QAM-3/4: ≥ 4 дБ |
|  |  | Подавление помехи во 2 соседнем канале при BER=10-6 и 3 дБ деградации C/I | 16QAM-3/4: ≥ 30 дБ |
|  |  |  | 64QAM-3/4: ≥ 23 дБ |
|  | OFDMA | Подавление помехи в 1 соседнем канале при BER=10-6 и 3 дБ деградации C/I | 16QAM-3/4: ≥ 11 дБ |
|  |  |  | 64QAM-3/4: ≥ 4 дБ |
|  |  | Подавление помехи во 2 соседнем канале при BER=10-6 и 3 дБ деградации C/I | 16QAM-3/4: ≥ 30 дБ |
|  |  |  | 64QAM-3/4: ≥ 23 дБ |
| Подавление зеркального канала | OFDM | Не менее 60 дБ |

- Требования к параметрам абонентских станций БПД ТОС стандарта 802.16 диапазона частот от 10 ГГц до 66 ГГц.

  - АС БПД ТОС используют режим SC одной несущей частоты.

  - Вид дуплекса: TDD или FDD. В оборудовании радиодоступа для БПД ТОС предусмотрены полудуплексные режимы работы H-FDD.

  - В оборудовании радиодоступа для БПД ТОС используется ширина радиоканала 20, 25, 28 МГц.

  - Модуляция несущих частот: QPSK, 16QAM, 64QAM.

  - Основные параметры передатчиков АС оборудования радиодоступа для БПД ТОС диапазона частот от 10 ГГц до 66 ГГц, измеряемые непосредственно на ВЧ соединителе передатчика, приведены таблице № 3. Для оборудования радиодоступа для БПД со встроенными антеннами в качестве эталонной антенны принимается антенна с коэффициентом усиления 0 дБи.

Таблица № 3. Основные параметры передатчиков АС оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.16 диапазона частот от 10 ГГц до 66 ГГц

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Управление мощностью передатчика | Динамический диапазон регулировки мощности передатчика составляет не менее 40 дБ, минимальный шаг регулировки 0,5 дБ. Погрешность регулировки мощности составляет: (0,5 дБ при шаге регулировки до 2 дБ; (2,0 дБ при шаге регулировки от 2 дБ до 5 дБ; (3,0 дБ при шаге регулировки свыше 5 дБ. |
| Маска спектра | Маски спектра для QPSK и 16QAM Координаты точек перегиба масок спектра |
|  | ΔF, МГц | A | B | C | D | E |
|  | 24 | 9,6 | 19,2 | 24,0 | 48,0 | 60,0 |
|  | 25 | 10,0 | 20,0 | 25,0 | 50,0 | 62,5 |
|  | 28 | 11,2 | 22,4 | 28 | 56 | 70 |
|  | Маска спектра для 64QAM Координаты точек перегиба маски спектра |
|  | ΔF, МГц | A, A’ | B | C | D | E |
|  | 24 | 12,0 | 12,0 | 24,0 | 48,0 | 60,0 |
|  | 25 | 12,5 | 20,0 | 25,0 | 50,0 | 62,5 |
|  | 28 | 14,0 | 22,4 | 28,0 | 56,0 | 70,0 |
| Допустимый уровень побочных излучений, не превышает, дБм | –40 дБм, при 30 МГц ( f ( 21,2 ГГц –30 дБм, при 21,2 ГГц ( f |
| Ошибки модуляции | Ошибки модуляции не превышают указанных ниже значений |
|  | Способ модуляции | Ошибка модуляции, % |
|  | QPSK | 10 |
|  | 16QAM | 3 |
|  | 64QAM | 1,5 |

  - Требования к параметрам приемника АС оборудования радиодоступа для БПД ТОС приведены в таблице № 4.

Таблица № 4. Основные параметры приемников АС БПД ТОС стандарта 802.16 диапазона частот от 10 ГГц до 66 ГГц

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Чувствительность приёмника, не превышает, дБм, | для вероятности битовой ошибки равной 10-3 QPSK: –94+10log(ΔF) 16QAM: –87+10log(ΔF) 64QAM: –79+10log(ΔF) для вероятности битовой ошибки BER равной 10-6 QPSK: –90+10log(ΔF) 16QAM: –83+10log(ΔF) 64QAM: –74+10log(ΔF) ΔF – ширина канала в МГц |
| Динамический диапазон приемника при модуляции QPSK, не менее, дБ | 27 |
| Допустимый уровень паразитных излучений, не превышает | –40 дБм при 30 МГц ( f ( 21,2 ГГц –30 дБм при 21,2 ГГц ( f |
| Параметр | Значение |
| 1 | 2 |
| Подавление помех по соседним каналам | Отношение несущая/помеха (C/I) в 1 соседнем канале при 3 дБ деградации и BER=10-3 | QPSK: < минус 9 дБ |
|  |  | 16QAM: < минус 2 дБ |
|  |  | 64QAM: < +5 дБ |
|  | Отношение C/I в 1 соседнем канале при 1 дБ деградации и BER=10-3 | QPSK: < минус 5дБ |
|  |  | 16QAM: < +2 дБ |
|  |  | 64QAM: < +9 дБ |
|  | Отношение (C/I) в 1 соседнем канале при 3 дБ деградации и BER=10-6 | QPSK: < минус 5 дБ |
|  |  | 16QAM: < +2 дБ |
|  |  | 64QAM: < +9 дБ |
|  | Отношение C/I в 1 соседнем канале при 1 дБ деградации и BER=10-6 | QPSK: < минус 1 дБ |
|  |  | 16QAM: < +6 дБ |
|  |  | 64QAM: < +13 дБ |
|  | Отношение C/I во 2 соседнем канале при 3 дБ деградации и BER=10-3 | QPSK: < минус 34 дБ |
|  |  | 16QAM: < минус 27 дБ |
|  |  | 64QAM: < минус 20 дБ |
|  | Отношение C/I во 2 соседнем канале при 1 дБ деградации и BER=10-3 | QPSK: < минус 30 дБ |
|  |  | 16QAM: < минус 22 дБ |
|  |  | 64QAM: < минус 16 дБ |
|  | Отношение C/I во 2 соседнем канале при 3 дБ деградации и BER=10-6 | QPSK: < минус 30 дБ |
|  |  | 16QAM: < минус 23 дБ |
|  |  | 64QAM: < минус 16 дБ |
|  | Отношение C/I во 2 соседнем канале при 1 дБ деградации и BER=10-6 | QPSK: < минус 26 дБ |
|  |  | 16QAM: < минус 20 дБ |
|  |  | 64QAM: < минус 12 дБ |

____________