Приложение № 10

к Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц 
до 66 ГГц

Требования к параметрам полосы частот излучения передатчика при максимальной загрузке

  - Для оборудования, работающего в диапазонах частот до 11 ГГц с сигналами без расширения спектра, за исключением OFDMA, допустимые значения необходимой ширины полосы частот, контрольной ширины полосы частот и уровень внеполосных излучений рассчитываются по формулам, приведенным в таблице № 1.

Таблица № 1

| Класс излучения | Необходимая ширина полосы частот Вн, Гц | Контроль-ная ширина полосы частот Вк, Гц | Ширина полосы частот по уровню минус 40, 50, 60 дБ, Гц (внеполосные излучения) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Амплитудно-фазовая манипуляция |
| Несущая манипули-рованная по ампли-туде и фазе D1W, D7W | BH = R/log2S, где R – скорость передачи, бит/с; S – позицион-ность ФМ | BK=1,5BH | B-40=1,7BH=1,13BK при значении S=4 | Для сигналов, у которых относитель-ное время установле-ния импуль-са ((0,5 |
| Частотная манипуляция |
| Частотная манипу-ляция при передаче цифровой информа-ции F1D, F7D | BH=2,4R√m, для 0,5(m((1,5 BH=1,2R+2,4D, для 1,5(m((5,5 BH=1,9R+2,1D, для 5,5(m((20 | BK=2,3BH/ (m(+12)1/6 | B-40=BK[2,86–(m(+12)1/6] B-50=BK[4–(m(+8)1/4] B-60=BK[4,8–(m(+5)1/3] | m(=2D/R, где D – пиковая девиация частоты; R– скорость передачи бит/с |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частотная манипуля-ция, многока-нальная передача F7D, F7W, F7DD, F7WD | BH=KGR, где KG в таблице № 2. | BK=1,2BH | B-40=1,2BK B-50=1,4 BK B-60=1,6BK | Частотная манипуляция с Гауссовым фильтром |
| Фазовая манипуляция |
| Однока-нальная передача, фазовая манипуля-ция G1D, G1E, G1F, G1W | BH = KR/log2S, где R – ско-рость передачи, бит/с; К – коэффици-ент; S – позицион-ность ФМ | BK=1,4BH BK=2,8KR/ log2S | B-40=1,86BK B-50=3,28BK B-60=5,7BK | 4(К(20 для BPSK без фильтра-ции; 1,5(К(4 для BPSK с фильтрации-ей |
| Многока-нальная передача G7D, G7E, G7F, G7W | BH = 2,5R/log2S | BK=1,2BH | B-40=1,17BK B-50=1,67BK B-60=3,33BK | 8PSK или 16PSK |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G9D | BH = KRR/log2S КR – коэффици-ент избыточ-ности кодиро-вания при исправлении ошибок | BK=1,4BH | B-40=1,4BK B-50=1,8÷2,3BK B-60=2,5÷3BK | Если избы-точность ( указывается в процентах, КR=1+(/100 |
|  | BH=KR K=1,5÷2 BH=KR K=4(95%)÷ 20(99%) | BK=1,4BH | B-40=2,6BK B-50=4,6BK B-60=8,2BK | BPSK с фильтрацией BPSK без фильтрации |
|  | BH=R | BK=1,2BH | B-40=1,17BK B-50=1,7BK B-60=3,33BK | QPSK |

Таблица № 2.  Зависимости коэффициента КG (BT)

| ВТ | ( | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,15 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,28 | 1,14 | 1,1 | 1,07 | 0,93 | 0,86 | 0,70 | средняя |
| КG (BT) | 0,94 |  |  | 0,80 | 0,70 | 0,67 | 0,53 | Охват полосы 95% |
|  | 1,28 |  |  | 1,03 | 0,91 | 0,86 | 0,70 | Охват полосы 99% |
|  | 2,81 |  |  | 1,20 | 1,06 | 1,00 | 0,83 | Охват полосы 99,8% |
| Тип модуляции | MSK | GMSK |  |

BT - нормированная полоса фильтра, равная произведению полосы фильтра на уровне –3 дБ на длительность передачи одного кодового элемента

  - Для оборудования радиодоступа для БПД, работающего в диапазонах частот 2300 – 2500 МГц со скоростью передачи данных по радиоканалу 1; 2; 5,5; 6; 9; 11, 22 Мбит/с, маска спектра приведена на рисунке 1.

Примечание: Режим измерений:

1. Ширина полосы пропускания по ПЧ – 100 кГц.

2. Полоса обзора – 100 МГц.

3. Ширина полосы частот  видеофильтра – 100 кГц.

Рисунок 1.

  - Для оборудования радиодоступа для БПД, работающего в диапазонах частот 2300 – 2500 МГц со скоростью передачи данных по радиоканалу 12; 18; 24; 36; 48; 54;   108 Мбит/с  маска спектра приведена на рисунке 2.

Примечание: Режим измерений:

1. Ширина полосы пропускания по ПЧ – 100 кГц.

2. Полоса обзора – 100 МГц.

3. Ширина полосы частот  видеофильтра – 30 кГц.

Рисунок 2.

  - Для оборудования радиодоступа для БПД, работающего с сигналом передачи данных с расширением спектра в диапазоне частот 2500 – 2700 МГц, маска спектра излучаемого сигнала приведена на рисунке 3.

  - Для оборудования радиодоступа для БПД, работающего в диапазоне частот  5 ГГц,  6 ГГц со скоростью передачи данных по радиоканалу 6, 12, 18, 24, 36, 48, 54, 108 Мбит/с с канальным разносом 20 МГц, маска спектра излучаемого сигнала приведена на рисунке 2.

  - Для оборудования радиодоступа для БПД, работающего в диапазоне частот 5 ГГц, 6 ГГц маска спектра излучаемого сигнала приведена на рисунке 4.

Примечание: Режим измерений:

1. Ширина полосы пропускания по ПЧ – 100 кГц.

2. Полоса обзора – 20 МГц.

3. Ширина полосы частот  видеофильтра – 0,3 кГц.

Рисунок 3.

  - Для оборудования радиодоступа для БПД, работающего в диапазонах частот 3,4 – 3,6 ГГц, 10,15 – 10,30 ГГц, 10,50 – 10,65 ГГц маски спектра приведены на рисунках 5, 6.

Примечание: Режим измерений:

1. Ширина полосы пропускания по ПЧ – 100 кГц.

2. Полоса обзора – 100 МГц.

3. Ширина полосы частот видеофильтра – 30 кГц.

Рисунок 4.

Частоты для спектральных масок (рисунок 4.) приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

| Канальный разнос, МГц | А, МГц | B, МГц | C, МГц | D, МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4,75 | 5,25 | 9,75 | 14,75 |
| 20 | 9,5 | 10,5 | 19,5 | 29,5 |
| N | (N/20)9,5 | (N/20)10,5 | (N/20)19,5 | (N/20)29,5 |

Рисунок 5. Маски спектра для оборудования радиодоступа для БПД с видами модуляции QPSK, 16QAM, 64QAM

Частоты для спектральных масок (рисунок 5) приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

|  | Частота, МГц |
| --- | --- |
| Вид модуляции QPSK |
| Канальный разнос, МГц | Точка А 0 дБ | Точка В –25 дБ | Точка С –25 дБ | Точка D –45 дБ | Точка Е –45 дБ |
| 1,75 | 0,8 | 1,4 | 1,85 | 3,5 | 4,375 |
| 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3,7 | 6,8 | 8,75 |
| 7, 0 | 2,8 | 5,6 | 7,0 | 14 | 17,5 |
| 14 | 5,6 | 11,2 | 14 | 28 | 35 |
| 28 | 11,2 | 22,4 | 28 | 56 | 70 |
| Вид модуляции 16QAM |
| Канальный разнос, МГц | Точка А 0 дБ | Точка В –32 дБ | Точка С –37 дБ | Точка D –50 дБ | Точка Е –50 дБ |
| 1,75 | 0,8 | 1,4 | 1,85 | 3,5 | 4,375 |
| 3,5 | 1.5 | 2,5 | 3,7 | 7,0 | 8,75 |
| 7, 0 | 2,8 | 5,6 | 7,0 | 14 | 17,5 |
| 14 | 5,6 | 11,2 | 14 | 28 | 35 |
| 28 | 11,2 | 22,4 | 28 | 56 | 70 |

| Вид модуляции 64QAM |
| --- |
| Канальный разнос, МГц | Точка А 0 дБ | Точка В –37 дБ | Точка С –42 дБ | Точка D –50 дБ | Точка Е –50 дБ |
| 1,75 | 0,8 | 1,4 | 1,85 | 3,5 | 4,375 |
| 3,5 | 1.5 | 2,9 | 3,7 | 7,0 | 8,75 |
| 7, 0 | 2,8 | 5,6 | 7,0 | 14 | 17,5 |
| 14 | 5,6 | 11,2 | 14 | 28 | 35 |
| 28 | 11,2 | 22,4 | 28 | 56 | 70 |

Примечание. Режим измерений:

1. Ширина полосы пропускания по ПЧ – 100кГц.

2. Полоса обзора – 100 МГц.

3. Ширина полосы частот  видеофильтра – 0,3 кГц.

Рисунок 6. Маски спектра для оборудования радиодоступа для БПД с OFDM сигналом

Частоты для спектральных масок (рисунок 6) приведены в таблице № 5.

Таблица № 5

|  | Частота, МГц |
| --- | --- |
| Вид сигнала – OFDM с QPSK |
| Канальный разнос, МГц | Точка А 0 дБ | Точка В –8 дБ | Точка С –25 дБ | Точка D –27дБ | Точка Е –50 дБ | Точка F –50 дБ |
| 1,75 | 0,8 | 0,8 | 1,25 | 1,85 | 3,5 | 4,375 |
| 3,5 | 1,75 | 1,75 | 2,5 | 3,7 | 7,0 | 8,75 |
| 7, 0 | 35 | 35 | 5,0 | 7,4 | 14 | 17,5 |
| 14 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 14,8 | 28 | 35 |
| 28 | 14,0 | 14,0 | 20,0 | 29,6 | 56 | 70 |
| Вид сигнала – OFDM с 16QAM |
| Канальный разнос, МГц | Точка А 0 дБ | Точка В –8 дБ | Точка С –27 дБ | Точка D –32дБ | Точка Е –50 дБ | Точка F –50 дБ |
| 1,75 | 0,8 | 0,8 | 1,25 | 1,85 | 3,5 | 4,375 |
| 3,5 | 1,75 | 1,75 | 2,5 | 3,7 | 7,0 | 8,75 |
| 7, 0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 7,4 | 14 | 17,5 |
| 14 | 7,0 | 7,0 | 10 | 14,8 | 28 | 35 |
| 28 | 14,0 | 14,0 | 20 | 29,6 | 56 | 70 |
| Вид сигнала – OFDM с 64QAM |
| Канальный разнос, МГц | Точка А 0 дБ | Точка В –8 дБ | Точка С –32 дБ | Точка D –38дБ | Точка Е –50 дБ | Точка F –50 дБ |
| 1,75 | 0,8 | 0,8 | 1,25 | 1,85 | 3,5 | 4,375 |
| 3,5 | 1,75 | 1,75 | 2,5 | 3,7 | 7,0 | 8,75 |
| 7, 0 | 35 | 35 | 5,0 | 7,4 | 14 | 17,5 |
| 14 | 7,0 | 7,0 | 10 | 14,8 | 28 | 35 |
| 28 | 14,0 | 14,0 | 20 | 29,6 | 56 | 70 |

  - Для оборудования радиодоступа для БПД, работающего в диапазонах частот 24,25 – 29,5 ГГц 40,5 – 43,5 ГГц маски спектра приведены 
на рисунках 7, 8.

Частоты для спектральных масок (рисунок 7) приведены в таблице № 6.

Рисунок 7. Маски спектра для оборудования радиодоступа для БПД с видами модуляции QPSK, 16QAM

Таблица № 6

|  | Частота, МГц |
| --- | --- |
| Вид модуляции QPSK |
| Канальный разнос, МГц | Точка А 0 дБ | Точка В –23 дБ | Точка С –23 дБ | Точка D –45 дБ | Точка Е –45 дБ |
| 1,75 | 0,8 | 1,4 | 1,85 | 3,5 | 4,375 |
| 3,5 | 1,5 | 2,8 | 3,7 | 7 | 8,75 |
| 7, 0 | 2,8 | 5,6 | 7,0 | 14 | 17,5 |
| 14 | 5,6 | 11,2 | 14 | 28 | 35 |
| 28 | 11 | 19 | 25 | 45 | 70 |
| 56 | 18 | 32 | 40 | 70 | 140 |
| Вид модуляции 16QAM |
| Канальный разнос, МГц | Точка А 0 дБ | Точка В –32 дБ | Точка С –37 дБ | Точка D –50 дБ | Точка Е –50 дБ |
| 1,75 | 0,8 | 1,4 | 1,85 | 3,5 | 4,375 |
| 3,5 | 1.5 | 2,8 | 3,7 | 7,0 | 8,75 |
| 7, 0 | 2,8 | 5,6 | 7,0 | 14 | 17,5 |
| 14 | 5,6 | 11,2 | 14 | 28 | 35 |
| 28 | 11,2 | 22,4 | 28 | 56 | 70 |
| 56 | 22,5 | 45 | 56 | 112 | 140 |

Примечание. Режим измерений:

1. Ширина полосы пропускания по ПЧ – 100 кГц.

2. Полоса обзора – 100 МГц.

3. Ширина полосы частот видеофильтра – 0,3 кГц.

Рисунок 8. Маска спектра для оборудования радиодоступа для БПД с видом модуляции 64QAM

Частоты для спектральной маски (рисунок 8.) приведены в таблице № 7.

Таблица № 7

| Канальный разнос, МГц | Точка А 0 дБ | Точка А( –13 дБ | Точка В –34 дБ | Точка С –42 дБ | Точка D –52 дБ | Точка Е –52 дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,75 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,85 | 3,5 | 4,375 |
| 3,5 | 1,75 | 1,75 | 2,8 | 3,7 | 7 | 8,75 |
| 7, 0 | 3,5 | 3,5 | 5,6 | 7 | 14 | 17,5 |
| 14 | 7 | 7 | 11,2 | 14 | 28 | 35 |
| 28 | 14 | 14 | 22,4 | 28 | 56 | 70 |
| 56 | 28 | 28 | 45 | 56 | 112 | 140 |

# Footnotes

Для расчета огибающей ширины полосы излучения  (значения Вк, В-40, В-50, 
В-60) используется величина Вн при значении S=4.