|  | Приложение № 11 к Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц |
| --- | --- |

Требования к параметрам побочных излучений передатчика при максимальной загрузке

  - Значения уровня побочных излучений передатчиков приведены в таблице.

Таблица

| Полоса частот | Допустимый уровень побочных излучений, не превышает |
| --- | --- |
| До 470 МГц | при мощности несущей до 25 Вт – 2,5 мкВт при мощности несущей свыше 25 Вт – минус 70 дБ |
| 470 – 1690 МГц | минус 40 дБ, но не превышает 25 мкВт, в полосе частот 70 МГц –11 ГГц |
| 1690 –2100 МГц | минус 36 дБм, в полосе частот 30 МГц –1 ГГц минус 30 дБм, в полосе частот 1 ГГц –12,75 ГГц |
| 2100 –2700 МГц | - минус 36 дБм в полосе частот 30 МГц – 1ГГц; - минус 30 дБм в полосе частот 1 – 12,75 ГГц; - минус 47 дБм в полосах частот 1,8 – 1,9 ГГц и 5,15 – 5,3 ГГц |
| 3,4 – 43,5 ГГц | Базовая станция: -минус 50 дБм в полосе частот 9 кГц – 21,2 ГГц; -минус 30 дБм свыше 21,2 ГГц. Абонентская станция: -минус 40 дБм в полосе частот 9 кГц – 21,2 ГГц; -минус 30 дБм свыше 21,2 ГГц |

____________