|  | Приложение № 13 к Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц |
| --- | --- |

Требования к параметрам паразитных излучений при максимальной загрузке

  - Значения уровня паразитных излучений приведены в таблице.

Таблица

| Полоса частот | Допустимый уровень побочных излучений, не превышает |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| До 470 МГц | минус 80 дБ |
| 470 – 1690 МГц | минус 40 дБ, но не превышает 25 мкВт, в полосе частот 70 МГц – 11 ГГц |
| 1690 – 2700 МГц | минус 57 дБм в полосе частот 30 МГц – 1 ГГц минус 47 дБм в полосе частот 1 – 12,75 ГГц |
| 3400 – 3600 МГц | Базовая станция: - минус 50 дБм в полосе частот 9 кГц – 21,2 ГГц; - минус 30 дБм свыше 21,2 ГГц. Абонентская станция: - минус 40 дБм в полосе частот 9 кГц – 21,2 ГГц; - минус 30 дБм свыше 21,2 ГГц |
| 5150 – 6425 МГц | минус 57 дБм в полосе частот 30 МГц – 1 ГГц минус 50 дБм в полосе частот 1 – 26,5 ГГц |
| 10,15 – 43,5 ГГц | Базовая станция: - минус 50 дБм в полосе частот 9 кГц – 21,2 ГГц; - минус 30 дБм свыше 21,2 ГГц. Абонентская станция: - минус 40 дБм в полосе частот 9 кГц – 21,2 ГГц; - минус 30 дБм свыше 21,2 ГГц |

_______