____________

|  | Приложение № 15 к Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц |
| --- | --- |

- Требования к параметрам сигнала на входе приемника для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС

  - Значения максимального уровня сигнала на входе приемника приведены в таблице.

Таблица

| Полоса частот | Максимальный уровень сигнала на входе приемника, не менее, дБм | Примечание |
| --- | --- | --- |
| До 1690 МГц | –15 | при Кош = 10-3 |
| 1690 –2100 МГц | –30 | обеспечивающий коэффициент пакетов принятых с ошибками Кош = 10-2 |
| 2100 – 2500 МГц | –10 | при проценте кадров, принятых с ошибками ниже 8% от общего числа принятых кадров (длина кадра равна 1024 байтам) |
| 2500 – 3600 МГц | –15 | обеспечивающий коэффициент пакетов принятых с ошибками Коп=10-4 |
| 5150 – 6425 МГц | –30 | при проценте пакетов данных, принятых с ошибками ниже 10% от общего числа принятых пакетов (длина пакета равна 54 или 1000 байтам) |
| 10,15 – 43,5 ГГц | –20 | при Кош = 10-3 |

____________