|  | Приложение № 16 к Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц |
| --- | --- |

Требования к параметрам помехи от соседнего канала в условиях полной загрузки канала для оборудования радиодоступа для БПД ТЗС

- Значения допустимого уровня помехи от соседнего канала в условиях полной загрузки канала приведены в таблице.

Таблица

| Полоса частот | Допустимый уровень помехи | Примечание |
| --- | --- | --- |
| До 1690 МГц | ослабление помехи, не менее 70 дБ | при Кош=10-6 и уровне входного сигнала основного канала на 3 дБ выше минимального |
| 1690 – 2100 МГц | ослабление помехи, не менее 30 дБ | обеспечивающий коэффициент пакетов принятых с ошибками Коп=10-4 |
| 2100 – 2500 МГц | ослабление помехи, не менее 35 дБ | при проценте кадров, принятых с ошибками ниже 8% от общего числа принятых кадров (длина кадра равна 1024 байтам) и уровне входного сигнала основного канала на 6 дБ выше минимального |
| 2500 – 3600 МГц | ослабление помехи, не менее 60 дБ | при коэффициенте пакетов принятых с ошибками Коп=10-4 и уровне входного сигнала основного канала на 3 дБ выше минимального |
| 5150 – 6425 МГц | допустимый уровень помехи, не превышает минус 64 дБм | при проценте пакетов данных, принятых с ошибками ниже 10% от общего числа принятых пакетов (длина пакета равна 54 или 1000 байтам) и уровне входного сигнала основного канала на 3 дБ выше минимального |
| 10,15 – 43,5 ГГц | ослабление помехи не менее 70 дБ | при Кош=10-6 и уровне входного сигнала основного канала на 3 дБ выше минимального |