|  | Приложение № 17 к Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц |
| --- | --- |

Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТЗС, работающего в диапазонах 33 – 48,5 МГц, 57,0 – 57,5 МГц

  - Требования к параметрам передающего оборудования.

    - Требования к ширине спектра радиосигнала на выходе передающего тракта на уровнях минус 30 дБ (контрольная ширина полосы) и минус 40 дБ (внеполосные излучения) устанавливаются в соответствии с Приложением № 10 к Правилам.

    - Уровень побочных радиоколебаний на выходе передающего тракта не превышает 2,5 мкВт при мощности несущей передатчика до 25 Вт включительно и не превышает минус 70 дБ (относительно уровня мощности несущей) при мощности несущей передатчика более 25 Вт.

    - Величина относительной нестабильности несущей частоты сигнала на выходе передающего тракта (кратковременное значение) не превышает 2010-6.

  - Требования к параметрам приемного оборудования.

    - Минимальный уровень сигнала на входе приемника, обеспечивающий значение коэффициента ошибок по битам BER не более    10-3 при заданной скорости передачи сигналов в радиоканале (чувствительность приемного тракта), не превышает 9 дБмкВ.

    - Максимальный  уровень сигнала на входе приемника для BER=10-3 составляет не менее 70 дБмкВ.

    - Избирательность приемника по соседнему каналу составляет не менее 60 дБ при уровне входного сигнала основного канала на 3 дБ выше минимального и при значении BER, не превышающего 10-3.

    - Избирательность приемника по зеркальному каналу составляет не менее 70 дБ.

  - Допустимый уровень побочных излучений не превышает минус 57 дБм.

____________