|  | Приложение № 6 к Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц |
| --- | --- |

- Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.11а

  - Требования к параметрам оборудования радиодоступа для БПД ТОС стандарта 802.11а приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Диапазон частот | 5150 – 6425 МГц |
| Метод доступа к среде | множественный доступ с контролем несущей и предотвращением коллизий |
| Метод расширения спектра | OFDM |
| Частотный разнос каналов | 20 МГц |
| Количество поднесущих в канале | 52 |
| Скорости передачи информации по радиоканалу (Мбит/с) и виды модуляции | 6; 9 – BPSK 12; 18 – QPSK 24; 36 – 16QAM 48; 54; 108 – 64QAM |

  - Требования к параметрам передатчика приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Максимальная мощность передатчика, в полосе частот: 5150 – 5250 МГц 5250 – 5350 МГц 5350 – 5470 МГц 5470 – 5650 МГц 5650 – 5725 МГц 5725 – 5825 МГц 5825 – 6425 МГц | не более 17 дБм (50 мВт) не более 24 дБм (250 мВт) не более 30 дБм (1000 мВт) не более 30 дБм (1000 мВт) не более 30 дБм (1000 мВт) не более 30 дБм (1000 мВт) не более 30 дБм (1000 мВт) |
| Относительная нестабильность частоты передатчика | 2010-6 |
| Уровень побочных излучений передатчика, не превышает, в диапазоне частот: 0,03 ГГц – 1 ГГц 1 ГГц – 26,5 ГГц | –40 дБ –30 дБ |

  - Маска спектра излучаемого сигнала приведена на рисунке 1.

Примечание. Режим измерений: 1. Ширина полосы пропускания по ПЧ – 100 кГц. 2. Полоса обзора – 100 МГц. 3. Ширина полосы частот видеофильтра – 30 кГц. Рисунок 1. Маска спектра сигнала

  - Требования к параметрам приемника приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Минимальный уровень СВЧ сигнала на входе приемника, не превышает, при пакетной ошибке с длиной пакета 1000 байт ( 10% и скорости передачи: - 12 Мбит/с - 54 Мбит/с | –79 дБм –65 дБм |
| Максимальный уровень входного сигнала, не менее, при пакетной ошибке с длиной пакета 1000 байт ( 10% | –30 дБм |
| Уровень паразитных излучений не превышает, в диапазоне частот: 0,03 ГГц – 1 ГГц 1 ГГц – 26,5 ГГц | –57 дБм –50 дБм |

____________